## Slide 1: Hearing om kommande gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan
Underlag inför hearing 28 augusti 2025
Notes: Det omarbetade EU-direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) innebär att Sverige måste anpassa de svenska reglerna till direktivet. I december 2024 fick Boverket ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag enligt EU-direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD). I uppdraget ingår att lämna författningsförslag om genomförande av artiklarna om krav på att beräkna och redovisa växthusgasutsläpp under byggnadens hela livscykel (livscykel-GWP) för nya byggnader. Boverket ska även lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

## Slide 2: Underlag till Boverkets regeringsuppdrag
Arbetsgrupp
Tove Malmqvist (KTH, uppdragsledare)
Sara Borgström, Kajsa Andersson, David Wesström, Sirje Pädam mfl. (WSP)
Martin Erlandsson (BIM Object, underkonsult till WSP)
+ Boverkets projektgrupp
Underlagsrapport samt underlag till färdplanen för gränsvärden enligt mall lämnas till Boverket i oktober 2025

## Slide 3: Huvudsakliga utredningsfrågor
Vilken nivå bör gränsvärden läggas på?
Hur bör utökad klimatdeklaration se ut?
Hur kan indikatorn GWP-GHG anpassas till GWP-indikatorerna som preciseras i den delegerade akten?
Hur bör eventuella dataluckor hanteras i klimatdeklarationen?
Vilken yttre systemgräns för byggnaden är mest lämplig?
Hur kan lagring av biogent kol redovisas för byggnader?
Notes: Detta är huvudfrågorna som WSP och KTH utreder åt Boverket, och som kommer att
diskuteras vid denna hearing. I synnerhet läggs stor tyngdpunkt läggas på den första frågan.
För flera av frågorna har utredningsarbetet handlat om att se över Boverkets tidigare förslag ifall det finns behov av ändringar med anledning av revideringen av Energiprestandadirektivet (EPBD) och det förväntade innehållet i den delegerade akten. Vid denna översyn har också remisskommentarer på Boverkets rapport med förslag på gränsvärden (Boverket 2023:20) beaktats.
I uppdraget ingår också att utreda vad som kan vara ett lämpligt klassningssystem för redovisning i byggdelar i klimatdeklarationen samt att lämna visst underlag för utveckling av Boverkets tillsyn. Detta kommer dock inte att redovisas eller diskuteras närmare vid denna hearing, utan informeras bara kortfattat om.

## Slide 4: Centrala utgångspunkter
Förslagen ska följa Boverkets tidigare förslag till utveckling av regler om klimatdeklaration för byggnader, Boverkets rapport 2020:13 och Boverkets rapport 2023:20
Detta innebär att vissa frågor ligger fast från Boverkets rapport 2023:20 och därmed inte är föremål för utredning
Utredningen ska ha fokus på kostnadseffektiv implementering i linje med EU:s mål om klimatneutralitet till 2050, med extra fokus på förutsättningarna för små- och medelstora företag (SME).
Notes: Centrala utgångspunkter för uppdraget är Boverkets förslag till införande av gränsvärden (Boverket, 2023:20) samt utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (Boverket, 2020). Detta innebär bland annat att merparten av de förslag som lämnades i Boverket, 2023:20 ligger fast och har inte varit föremål för utredning i KTH/WSP:s uppdrag. Detta specificeras under kommande rubriker.
Ett centralt utredningsdirektiv är också att ha ett starkt fokus på kostnadseffektiv implementering i linje mot EU:s mål om klimatneutralitet, inte minst med fokus på små- och medelstora företag.

## Slide 5: Genomförande
Genomgång och överväganden av remissynpunkter på Boverkets rapport 2023:20
Tidig branschdialog med workshops i tre olika grupper samt insamling av synpunkter via enkäter
Dialoger med olika experter, branschrepresentanter samt representanter för myndigheter i Norden
Nulägesbeskrivning och -analys
Översyn av befintliga referensvärden för klimatpåverkan samt utveckling av ytterligare referensvärden
Genomgång och överväganden av synpunkter från dagens hearing och enkät
Notes: De förslag och alternativ som presenteras idag vid hearingen bygger bland annat på diskussioner i arbetsgruppen samt tillsammans med Boverkets projektgrupp, tidiga branschdialoger under våren 2025, inklusive enkäter som besvarades av aktörer som representerar olika delar av värdekedjan. Dialoger har också hållits kring specifika frågor med olika experter och branschrepresentanter samt representanter för relevanta myndigheter i övriga nordiska länder.
Remissvaren på Boverkets gränsvärdesrapport har gåtts igenom och ligger i vissa fall till grund för ändrade förslag.

## Slide 6: Översikt presentationer
Avgränsningar i reglerna - för både utökad klimatdeklaration och gränsvärden
Beräkningsmetodik och kvalitetskrav - för både utökad klimatdeklaration och gränsvärden
Utökad klimatdeklaration för hel livscykel
Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan
  Indelning i byggnadstyper och uppdaterade referensvärden
  Utvecklingen fram till 2030
  Alternativ för gränsvärden 2030
  Gränsvärden efter 2030
Redovisning biogent kol
Information om övriga utredningsfrågor
Paus mellan avsnitt 3 och 4.

## Slide 7: 1. Avgränsningar i reglerna
Utökad klimatdeklaration och Gränsvärden

## Slide 8: Vilka byggnader omfattas?
Nya byggnader som uppförs
Ändring av vilka byggnader som omfattas av klimatdeklaration mot nuvarande regelverk:
Samma undantag som för energideklaration
Bild 1:1
Energideklaration omfattning
Nu gällande klimatdeklaration omfattning
Notes: Något som inte varit föremål för KTH/WSP:s utredningsarbete, men som är en nyhet, är att de byggnader som omfattas av klimatdeklaration (och gränsvärden) ändras till att bli desamma som för energideklaration. Motivering till ändringen är anpassning till EPBD.

## Slide 9: Undantagna byggnader från 2028
Följande slags byggnader undantas (samma undantag som för energideklarationer)
Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet. Industrianläggningar och verkstäder. Bostadshus som används eller är avsedda för användning a) mindre än fyra månader per år, eller b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.
Bild 1:2
Notes: Detta innebär att från 2028 kommer följande slags byggnader vara undantagna från såväl klimatdeklaration som gränsvärden, det vill säga samma undantag som för energideklaration.

## Slide 10: Systemgränser - livscykelskeden
Utredningsförutsättning från Boverket:
  Förslaget från Boverkets rapport 2023:20 ligger fast:
 | A | B | C |  | D
Utökad klimatdeklaration |  |  |  |  | Under utredning
Gränsvärden |  |  |  |  | 
Inkluderade moduler i blått.
Förenklad bild av Boverkets förslag från 2023
Bild 1:3
Notes: En utredningsförutsättning för KTH/WSP:s arbete har varit att det förslag till systemgränser för livscykelskeden som föreslogs i Boverkets rapport 2023:20 ligger fast. Det innebär därmed att gränsvärden omfattar modul A1-A5 då de införs och att den utökade klimatdeklarationen från 2028 omfattar livscykelskeden A, B och C. Exakt vilka moduler som kommer att omfattas i skede B och C styrs av den kommande delegerade akten från EU-kommissionen, vilket diskuteras mer senare i presentationen. Detsamma gäller för modul D.

## Slide 11: Systemgränser - byggdelar
Utredningsförutsättning från Boverket:
  Förslaget från Boverkets rapport 2023:20 ligger fast:
 | Nuvarande regelverk | Utökad klimat-deklaration | Gränsvärde
Bärande konstruktionsdelar Klimatskärm Innerväggar Underliggande garage |  |  | 
Installationer Ytskikt och fast inredning (exklusive fast utrustning) |  |  | 
Markarbeten och markförstärkning Solceller |  | Redovisas separat | 
Inkluderade byggdelar i blått.
Förenklad bild av Boverkets förslag från 2023
Bild 1:4
Notes: En utredningsförutsättning för KTH/WSP:s arbete har varit att det förslag till systemgränser för byggdelar som föreslogs i Boverkets rapport 2023:20 ligger fast. Bilden visar vilka systemgränser som gäller för utökad klimatdeklaration från 2028 samt för gränsvärden då de införs, jämfört med systemgränsen för nu gällande regelverk för klimatdeklarationer. Till skillnad från systemgränsen i dagens regelverk, innebär kommande ändringar att alla byggnadskomponenter ovan dränerande lager ingår för såväl gränsvärden som utökad klimatdeklaration.
Observera att gemensamma delar i såväl klimatdeklaration som gränsvärde redovisas som en gemensam del (röd ruta), medan markarbeten och markförstärkning och solceller ska redovisas separat

## Slide 12: Yttre systemgräns för gränsvärden
Beskrivning | Förslag
Förtydligande jämfört med 2023:20, (kursiva och överstrukna justeringar) | ”De byggdelar som omfattas av gränsvärdena är samtliga byggdelar av byggnaden från grunden, och dess isolering, inklusive fundament, sulor, förstärkningsbalkar, voter och grundmurar, förutom solceller och fast utrustning.”
Detta är samma systemgräns som dagens klimatdeklaration har avseende gränsen mot
markarbeten och markförstärkning. Det betyder alltså att pålar, pålfundament
och andra markåtgärder inte inkluderas. Inte heller markarbeten kopplade till kapillärbrytande skikt och
dräneringsgrus eller rördragningar.
Bild 1:5
Notes: Beskrivningen för dagens klimatdeklaration har visat sig behöva förtydligas bland annat avseende var gränsen går mellan vad som ska deklareras för ”byggdelen” Markarbeten och markförstärkning” i den utökade klimatdeklarationen, och systemgränsen för gränsvärden. Några förtydliganden som finns i Boverkets handbok för klimatdeklaration föreslås därmed jämfört med skrivningarna i Boverkets rapport 2023:20. Observera att det alltså är samma gräns mot vad som betraktas som markarbeten och markförstärkning som gäller i dagens klimatdeklaration.

## Slide 13: Yttre systemgräns för utökad klimatdeklaration
Utredningsförutsättning från Boverket:
Enbart klimatpåverkan som kan kopplas till byggnaden.
Detta gäller utökad klimatdeklaration, inte gränsvärden.
Beskrivning | Förslag
Enligt 2023:20, med förtydligande (kursivt) | De byggdelar som omfattas av gränsvärden, samt markarbeten och markförstärkning och solceller. ”Med markarbeten och markförstärkning avses markstabiliserande åtgärder, kapillärbrytande skikt och dränering på platsen där byggnaden ska uppföras upp till isolering under grunden inklusive åtgärder två meter utanför byggnadens fasadliv. Åtgärder som rör mediaanslutning fram till isolering på marken ingår inte. Alla resurser (energi och material) föreslås att ingå inom denna systemgräns.” Förtydligande: Detta inkluderar bland annat röjning, rivning, spont, schakt/fyll, pålning, hårdgjorda ytor, vegetationsytor, marktutrustning och övrig användning av material två meter innanför byggnadens fasadliv. Om ett underjordiskt garage finns, flyttas gränsen till två meter utanför garagets ytterväggar.
Bild 1:6
Notes: Även beskrivningen av systemgräns för “byggdelar” för den utökade klimatdeklarationen från Boverkets rapport 2023:20 har setts över.
Först och främst förtydligas här vilka delar som tillkommer för separat deklaration jämfört med vad som ingår i gränsvärdesberäkningen.
Därefter föreslås förtydliganden för den yttre systemgränsen som handlar om hur den tillkommande delen med Markarbeten och markförstärkning ska avgränsas för klimatdeklarationen. Här föreslås några förtydliganden mot i Boverkets rapport 2023:20 i kursivt.
Utredningsförutsättningen har varit att enbart klimatpåverkan som kan kopplas till byggnaden kan inkluderas i klimatdeklarationen. I Boverkets rapport 2023:20 diskuterades också om klimatpåverkan från resursanvändning för markarbeten och markförstärkning på hela projektarean skulle innefattas vilket ger mer av en helhetsbild av ett projekts klimatpåverkan. Detta är enligt Boverket inte möjligt.
Den kommande delegerade akten från EU-kommissionen kommer att specificera miniminivån för de delar som ska inkluderas i den utökade klimatdeklarationen. I det fall, att en sådan systemgräns är snävare än förslaget i Boverkets rapport 2023:20 kan justering göras så att systemgränsen följer kommissionens miniminivå.

## Slide 14: 2. Beräkningsmetodik och kvalitetskrav

## Slide 15: GWP-indikatorer
Redovisning
Klimatdeklaration av hel livscykel
Redovisning per del av livscykeln
GWP-total, skede A till C
”motsvarande GWP-GHG", skede A till C
Gränsvärde
- ”motsvarande GWP-GHG", skede A
Utredningsförutsättning från Boverket:
”Klimatpåverkan ska beräknas som utsläpp av växthusgaser motsvarande GWP-GHG men anpassas till användningen av begreppen GWP-total, GWP-fossilt, GWP-luluc och GWP-biogent som preciserats i den delegerade akten.”
Bild 2:1
Notes: Precis som det nuvarande regelverket för klimatdeklarationer i Sverige, hänvisar EPBD till att beräkningsmetodiken för deklarationerna ska följa standarderna EN 15978 och EN15804. Produktstandarden EN 15804 reviderades för några år sedan vilket innebar en övergång till redovisning av flera olika GWP-indikatorer i EPD:er (environmental product declarations) för högre transparens i vad angivna värden representerar. Detta innebär också att den kommande delegerade akten från EU-kommissionen kommer att närmare specificera vilka GWP-indikatorer som ska användas för klimatdeklarationer enligt EPBD, vilket kommer att följa benämningarna i EN 15804. Det vill säga: GWP-total, GWP-fossilt, GWP-luluc och GWP-biogent.
Det nuvarande svenska regelverket för klimatdeklarationer använder dock indikatorn GWP-GHG. Det innebär att det behöver anpassas till att linjera med det sätt som indikatorer beskrivs i den kommande delegerade akten. Hur det kan göras utreds därför i uppdraget enligt följande utredningsförutsättningar från Boverket.
För den utökade klimatdeklarationen ser det i skrivande stund ut som att den kommande delegerade akten kommer att kräva redovisning i GWP-total. Det innebär att Boverkets klimatdatabas med generiska klimatdata behöver kompletteras med värden som speglar GWP-total.
För beräkningen av gränsvärdet är Boverkets linje att stå fast vid sitt förslag om modul A1-A5 som systemgräns för gränsvärden. Det betyder att det är viktigt att även fortsättningsvis kunna redovisa dessa i GWP-GHG, vilket Boverket önskar också för hela den utökade klimatdeklarationen. GWP-GHG speglar de reella utsläppen förknippade med modul A1-A5, till skillnad från om GWP-total används. Detta då GWP-total innehåller biogena utsläpp som redovisas som upptag i Skede A men som utsläpp i skede C, vilket då inte ingår i gränsvärdet.

## Slide 16: Alternativa förslag för "motsvarande GWP-GHG"
Tre alternativ för lagstiftningen
Alternativ 1: Redovisning sker genom A eller B.
Alternativ 2: Redovisning sker genom A eller B, men C tillåts i en övergångsperiod.
Alternativ 3: Redovisning sker genom antingen A, B eller C.
Tre alternativ för redovisning av ”motsvarande GWP-GHG”
GWP-GHG
Enligt formel för GWP-GHG, med uppgifter som är tillgängliga I digitala produktpass enligt CPR Aquis:
GWP-total (A1-A5) + 44/12 (Cprodukt + Cförpackningsmaterial). C står för elementärt kol.
C. GWP-fossil + GWP-luluc
Bild 2:2
Notes: Bilden handlar om hur “motsvarande GWP-GHG" ska tolkas och beskrivas i det svenska regelverket för klimatdeklarationer. Tre alternativa förslag föreslås vid användning av EPD:er i beräkningen: 1, 2 eller 3, där alternativ 1 är det vetenskapligt korrekta sättet att redovisa. Alternativ 2 och 3 är två varianter av pragmatiska alternativ. I alternativ 2 används i första hand korrekta värden, men undantag tillåts under en övergångsperiod till dess alla EPD:er/digitala produktpass innehåller information antingen enligt A eller B. Alternativ 3 kan möjligen betraktas som mer lättkommunicerat men riskerar att snedvrida förståelsen för den vetenskapligt korrekta GWP-GHG-indikatorn.
Generiska klimatdata för GWP-GHG i Boverkets klimatdatabas kan fortsatt användas. Men då EPD:er successivt används i ökande utsträckning vid klimatdeklaration behöver det fastställas vilka värden från EPD:er/kommande digitala produktpass som ska användas i beräkningarna. Tre olika alternativ för värden är möjliga:
A: GWP-GHG för modul A1-A3 används om EPD:n innehåller denna information. Denna uppgift ingår dock inte i digitala produktpass (som utvecklas genom den reviderade Byggproduktförordningen och CPR Acquis), varför det inte kommer att fungera för produkter där informationen saknas. Detta är indikatorn som används i PEF (product environmental footprint) samt i utkast för CRCF för byggnader (se de sista bilderna i presentationen).
B: GWP-GHG beräknas korrekt baserat på värden i EPD/digitalt produktpass med hjälp av denna formel. Formeln tydliggör vad GWP-GHG representerar, det vill säga klimatpåverkan exklusive klimatpåverkan från biogent kol. Samtliga uppgifter för denna beräkning finns att tillgå i den nya generationens EPD:er/digitala produktpass men bedömningen är att detta kräver automatiserade beräkningar för att undvika att fel uppstår.
C: I det fall det saknas GWP-GHG i en EPD tillåts att summan för GWPfossil + GWPluluc i EPD:n för modul A1-A3 kan användas som ett närmevärde för GWP-GHG. Fördelen är att det underlättar hanteringen och är enkelt att kommunicera och förstå. Nackdelen är dock att det inte är en korrekt redovisning av de utsläpp man önskar synliggöra genom att använda GWP-GHG. Särskilt för träprodukter underskattas klimatpåverkan. Ett räkneexempel visar att detta beräkningssätt i medeltal skulle ge ca 7 kg CO2e/BTA lägre klimatpåverkan för byggnader med trästomme i Boverkets referensvärdesstudie. Detta alternativ behövs egentligen enbart under en övergångsperiod till dess EPD:er/digitala produktpass alltid innehåller information enligt A eller B.

## Slide 17: Eliminering av dataluckor -schablonvärden
Boverket 2023:20 | Alternativ 1 | Alternativ 2
Schablonvärden får användas för de tillkommande byggdelarna installationer, invändiga ytskikt och fast inredning. | Schablonvärden tillåts för mindre klimatpåverkande delar som är tidsödande att beräkna. | Schablonvärden tillåts inte.
Beräkning av täckningsgrad och uppräkning till 100% enligt nuvarande lagstiftning. |  | 
Bild 2:3
Notes: Förslaget från Boverkets rapport 2023:20 om hantering av dataluckor har setts över baserat på erfarenheterna från inlämnade klimatdeklarationer och utvecklingen som skett under de senaste åren. Därmed föreslås några tänkbara förändringar när det gäller användning av schablonvärden. Då detta egentligen handlar om att så långt möjligt säkerställa att beräkningarna för deklarationen och gränsvärdet representerar hela byggnadens klimatpåverkan, talar vi här nu istället om “eliminering av dataluckor”.
Antingen tillåts inte schablonvärden över huvudtaget då regelverket förändras (alternativ 2). Alternativ 1 innebär istället att beräkningen så långt möjligt ska baseras på faktiska beräkningar för de byggprodukter som ingår i byggnaden. Samtidigt föreslås att schablonvärden kan tillåtas för mindre delar och kan användas för att nå upp till miniminivån avseende täckningsgrad. Dessa schablonvärden bör vara konservativt satta.
Om alternativ 1 följs rekommenderas därmed att Boverkets klimatdatabas utökas med de schablonvärden som tillåts i beräkningen. Boverket kan då, genom att välja vilka schablonvärden som tillhandahålls, styra hur stor andel av klimatpåverkan som kan tillåtas med hjälp av schablonvärden. Tanken är att schablonvärden inte kommer att tillåtas för samtliga delar av fast inredning, invändiga ytskikt och installationer, vilket skiljer sig från förslaget i Boverkets rapport 2023:20. Bedömningen är att när införande av gränsvärden förskjuts i tid kommer den arbetsinsats som krävs för en faktisk beräkning även för dessa delar att minska betydligt.
En start kan vara delar inom fast inredning och installationer där det är känt att arbetsinsatsen för en faktisk beräkning är stor och klimatpåverkan generellt är liten och där det redan finns beräknade schablonvärden som kan nyttjas. I Boverkets handbok för klimatdeklarationer finns utpekat ett antal delar som inte ska ingå i nuvarande beräkning, trots att de ligger inom avgränsningen för bärande delar, klimatskärm och innerväggar. Det rör sig till exempel om taksäkerhet och skärmtak. Dessa delar skulle också kunna bli aktuella för schablonvärden, även om inga sådana värden finns tillgängliga idag.

## Slide 18: Repetition systemgränser - byggdelar
Täckningsgrad beräknas separat för byggnaden respektive markarbeten, markförstärkning och solceller.
 | Nuvarande regelverk | Utökad klimat-deklaration | Gränsvärde
Bärande konstruktionsdelar Klimatskärm Innerväggar Underliggande garage |  |  | 
Installationer Ytskikt och fast inredning (exklusive fast utrustning) |  |  | 
Markarbeten och markförstärkning Solceller |  | Redovisas separat | 
Inkluderade byggdelar i blått.
Förenklad bild av Boverkets förslag från 2023
Bild 2:4
Notes: Observera att gemensamma delar i såväl klimatdeklaration som gränsvärde redovisas som en gemensam del, medan markarbeten och markförstärkning och solceller ska redovisas separat. Täckningsgrad beräknas separat för respektive del, dvs byggnaden respektive markarbeten, markförstärkning och solceller. Miniminivåer som föreslås för täckningsgrad gäller respektive del separat.

## Slide 19: Minsta nivå av täckningsgrad
Nuvarande regelverk | Alternativ A | Alternativ B
Minst 50 % täckningsgrad. | Enligt Boverket 2023:20, dvs en täckningsgrad på minst 80 %. | En täckningsgrad på minst 90 %.
Bild 2:5
Notes: Behovet av schablonvärden hänger ihop med en eventuell lägsta nivå för täckningsgrad i beräkningarna. Att införa ett högre krav på lägstanivå för täckningsgrad föreslogs i Boverkets rapport 2023:20 då gränsvärden införs, för att öka kvaliteten hos den beräkningen.
Två alternativ för lägsta nivå av täckningsgrad beskrivs i bilden. I Boverkets rapport 2023:20 föreslogs 80% och alternativ A är att stå fast vid detta förslag. Samtidigt visar erfarenheterna av inlämnade klimatdeklarationer i Boverkets register att högre täckningsgrader vanligen uppges. Den digitala mognaden kan också förväntas vara högre vid ett senare införande av gränsvärden, jämfört med ett införande år 2025, som ursprungligen föreslogs i Boverkets rapport 2023:20.
Observera att jämfört med dagens regelverk om klimatdeklarationer omfattar klimatberäkningen även de delar av fast inredning, invändiga ytskikt och installationer som inte beräknas genom schablonvärden, vilket påverkar arbetsinsatsen för att uppfylla nivån på täckningsgrad. Sammantaget bedöms dock en högre täckningsgrad kunna vara fullt möjlig för denna del av beräkningen, förslagsvis 90% (Alternativ B). Detta bedöms också höja noggrannheten på de värden som redovisas i klimatdeklarationen, vilket är värdefullt inte minst då gränsvärden införs.

## Slide 20: Alternativa förslag till eliminering av dataluckor
 | Minst 80 % täcknings-grad | Minst 90 % täcknings-grad
Schablon-värden tillåts | Alternativ 1A | Alternativ 1B
Schablon-värden tillåts ej | Alternativ 2A | Alternativ 2B
Chart: 
| 1A Med schablonvärden, 80 % täckningsgrad | 1B Med schablonvärden, 90 % täckningsgrad | 2A Utan schablonvärden, 80 % täckningsgrad | 2B Utan schablonvärden, 90 % täckningsgrad
Minsta andel beräknad klimatpåverkan | 76 | 86 | 80 | 90
Uppskattning mha schablonvärden | 4 | 4
Uppräkning mha täckningsgradsberäkning | 20 | 10 | 20 | 10
Bild 2:6
Notes: Baserat på de två föregående bilderna har fyra alternativa förslag tas fram, som handlar om att få till en tillräcklig kvalitet i beräkningarna samtidigt som de inte ska bli för kostsamma.
Figuren visar ett räkneexempel som är tänkt att illustrera hur stor andel av den totala klimatpåverkan som minst måste beräknas i de fyra olika alternativen. Alternativen 1a och b har då baserats på ett exempel där 4 % av den totala klimatpåverkan har uppskattats med hjälp av schablonvärden. Notera att det då blir 4 % mindre av den totala klimatpåverkan som behöver beräknas, vilket kan spara tid i byggprojektet, samtidigt som kvaliteten på beräkningen sjunker något. Efter detta sker uppräkning med hjälp av täckningsgradsberäkning på samma sätt som i dagens regelverk, så att dataluckor därmed elimineras.
En viktig anledning till att tillåta användning av schablonvärden enligt alternativ 1a och b, om än i lägre omfattning än vad som föreslogs i Boverkets rapport 2023:20, är att underlätta möjligheterna att komma upp i en lägsta nivå på täckningsgrad. Det behovet bedöms vara lägre om alternativet med 80% täckningsgrad väljs. Detta innebär då samtidigt att kvalitetskravet på beräkningen sjunker.
Genom att schablonvärdenas klimatpåverkan är konservativt satt, samtidigt som de ingår i den klimatpåverkan som räknas upp för att eliminera dataluckor, ett dubbelt påslag, kommer användning av schablonvärden ge en något högre klimatpåverkan än en faktisk klimatberäkning, vilket ökar incitamentet för att genomföra beräkningar.
Motsvarande hantering föreslås gälla också för de delar som ska redovisas separat i den utökade klimatdeklarationen (se bild 2:4).

## Slide 21: 3. Utökad klimatdeklaration för hel livscykel

## Slide 22: Utökad klimatdeklaration enligt EPBD
Aspekt | Boverket 2023:20 | Nytt förslag
Introduktion i regelverket | 2027 | 2028 (byggnader över 1000 kvm) och 2030 (övriga byggnader)
Systemgräns livscykelmoduler | Modul A1-A5, B2, B4, B6, C1-C4. Men kan behöva anpassas efter EPBD, delegerad akt. | Enligt minimikrav i kommande delegerade akt.
Systemgräns byggdelar | Samma byggdelar som för gränsvärde. Separat deklaration av markarbeten och markförstärkning samt solceller. | Enligt Boverket 2023:20 om det bedöms följa kommande delegerad akt. Se tidigare bilder.
Referensstudietid | 50 år | 50 år
GWP-indikator | GWP-GHG | GWP-total och GWP-GHG
Redovisning av värden | - | Enligt minimikrav i kommande delegerad akt: preliminärt A1-A3; A4-A5; B1+B2+B4; B6; C1-C4; D1-D2
Bild 3:1
Notes: Bilden sammanfattar avgränsningar och beräkningsmetodik för den utökade klimatdeklarationen.
Redan i Boverkets rapport från 2020 föreslogs att klimatdeklarationen i ett kommande steg skulle utökas till att omfatta fler delar av livscykeln och alla byggdelar i byggnaden. Detta kvarstod också i Boverkets rapport 2023:20 med förslag på införande 2027. Samtidigt nämndes redan där att denna del skulle behöva anpassas efter det reviderade Energiprestandadirektivet som då ännu inte var beslutat. Denna del styrs i hög grad av vad som redan framgår av artikel 7(2) med tillhörande Bilaga i EPBD, samt inte minst av de detaljkrav som kommer att publiceras i en delegerad akt i december 2025. Det gäller exempelvis att en referensstudietid om 50 år ska användas.
Krav på utökad klimatdeklaration enligt EPBD ska införas i svensk lagstiftning senast 2028 och 2030 (beroende på byggnadsstorlek), och ett införande vid dessa tidpunkter är inriktningen från Boverket. Att utreda tidpunkten för introduktion av den utökade klimatdeklarationen har därmed inte varit en del av KTH/WSP:s uppdrag.
De utkast som hittills presenterats på den kommande delegerade akten pekar på att systemgräns för livscykelmoduler kommer att vara relativt omfattande, dvs. i linje med vad som föreslogs i Boverkets rapport 2023:20 eller till och med mer omfattande. Därmed finns inte anledning att i den svenska lagstiftningen kräva mer än minimikravet avseende systemgräns för livscykelmoduler. Bedömningen från Boverkets rapport 2023:20 kvarstår också, att klimatnyttan med att beräkna och beakta ytterligare delar av livscykeln, utöver byggskedet (modul A1-A5) i det svenska perspektivet, åtminstone sett i en kommande tioårsperiod, är begränsad och därför inte tillför effektiv styrning.

## Slide 23: Underlag för beräkningsmetodik
Boverket 2020:13
Boverket 2023:20
IVL 2024
Nordic innovation 2024
Bild 3:2
Notes: Beräkningsmetodiken i den utökade klimatdeklarationen ska först och främst följa det som föreskrivs i den kommande delegerade akten. För frågor som den delegerade akten lämnar öppen är inriktningen att i första hand följa Boverkets tidigare förslag som berör detta, i rapporterna från 2020 och 2023. 2024 genomfördes två FoU-projekt som syftade till att gå mot ytterligare detaljering och harmonisering av hur en klimatdeklaration för hel livscykel bör göras. Tills vidare föreslås att följa de föreslagna metodspecificeringarna som finns i dessa två rapporter.

## Slide 24: Förslag på metodförtydliganden
Modul B2 och B4 ska beräknas med decimalmetoden, om inte detta framgår av kommande delegerad akt.
Klimatförbättringsscenarier ansätts för beräkningar av modul B2, B4, B6 samt C1-C4. Tills vidare enligt IVL:s SBUF-rapport från 2024.
I modul B1 föreslår nuvarande utkast på delegerad akt att beräkning av karbonatisering av betong, enbart ska vara en frivillig uppgift, och inkluderas därmed inte på grund av inriktningen att enbart EPBD:s minimikrav ska implementeras i det svenska regelverket.
Bild 3:3
Notes: Baserat på det utkast till delegerad akt som hittills redovisats, föreslås ett par tillägg:
För modul B2 och B4 används decimalmetoden. Modul B2 Underhåll och Modul B4 Utbyte kommer sannolikt ingå enligt den kommande delegerade akten från EU-kommissionen. Om den delegerade akten inte närmare specificerar vilken detaljerad beräkningsmetod som ska användas vid beräkning av dessa moduler, behöver detta specificeras närmare i svensk lagstiftning. Det handlar om sättet att ta hänsyn till olika tekniska livslängder och underhållsintervall i beräkningarna, vilket historiskt gjorts på olika sätt av olika aktörer. Förslaget är att decimalmetoden används. Det stämmer överens med förslaget i Boverkets rapport från 2020, samt IVL:s beräkningsanvisningar och det nordiska projekt som såg över olika delar av beräkningsmetoden med syftet att gå mot allt mer harmonisering. Alternativet är att använda "heltalsmetoden" där avrundning till "hela" utbyten sker då en komponent har en livslängd som inte är jämnt delbar med referensstudietiden 50 år.
Historiskt sett har beräkningar av framtida scenarier för exempelvis energianvändning och utbyte av byggprodukter i livscykelanalyser vanligen baserats på dagens data om miljöpåverkan. Under senare år har detta förfarande blivit allt mer kritiserat, inte minst med tanke på byggnaders långa livslängd och de klimatmål som innebär att få fossila utsläpp bör kvarstå i mitten av seklet. Det har därför blivit allt vanligare att implementera klimatförbättringsscenarier för att beräkna framtida klimatpåverkan under referensstudietiden. I nuvarande utkast på delegerad akt uppges att det är upp till medlemsstaterna själva att bestämma om detta ska göras eller om statiska värden vid tidpunkten för deklarationen ska användas. Förslaget här är att tillämpa klimatförbättringsscenarier för relevanta moduler i skede B, C och D, vilket stämmer överens med det nordiska harmoniseringsprojekt som avslutades förra året och som också implementerats i IVL:s beräkningsanvisningar. Tills vidare föreslås att följa detta scenario och anvisningar.
Senaste utkast på delegerad akt från EU-kommissionen inbegriper krav på redovisning av modul B1 men då enbart utsläpp av klimatpåverkande köldmedier. Då remissinstanser som representerar betongindustrin under årens lopp återkommande tryckt på att karbonatisering av betong över livscykeln ska kunna redovisas, är det något som svensk lagstiftning skulle kunna lägga till, utöver minimikravet. Det är en reell kolsänka även om den för merparten av de byggnader som uppförs är liten. Det kan därför finnas intresse av att redovisa separat, på samma sätt som biogen kollagring i biobaserade, långlivade produkter (se senare bilder). Då schablonvärde kan användas för beräkningen behöver det inte innebära mycket av merarbete att också deklarera detta.

## Slide 25: 4. Gränsvärden för byggnadens klimatpåverkan

## Slide 26: Uppdraget - gränsvärdesnivåer
Utredningsfråga: Vilken nivå bör gränsvärden läggas på?
Följande delpunkter har utretts:
Indelning i byggnadstyper och uppdatering av referensvärden
Utvecklingen fram till 2030
Gränsvärden för 2030
Gränsvärden efter 2030
Bild 4:1
Notes: Uppdragets huvudfokus har legat på att åter igen se över vilken nivå gränsvärden bör läggas på och formerna för gränsvärden. Inom ramen för det har också indelningen av byggnadstyper setts över, referensvärden för olika byggnadstyper har uppdaterats och en analys av utvecklingen fram till 2030 har genomförts för att lägga en grund för förslagen till gränsvärdesnivåer.

## Slide 27: Utredningsförutsättningar från Boverket
Ligger fast från rapport 2023:20:
  Gränsvärdet är avgränsat till byggskedet, det vill säga modulerna A1-A5
  Systemgräns för byggdelar om inte den delegerade akten anger något annat
  Gränsvärdet ska omfatta projekt som ansöker om bygglov från det datum då gränsvärde införs
  Redovisning av klimatpåverkan sker när byggnaden är färdigställd.
  Gränsvärdesnivå revideras vart 5:e år
Övrigt:
  Gränsvärden introduceras år 2030.
  75 -percentilen från referensvärdesstudien för respektive byggnadstyp antas utgöra referensnivå för nivå 1990, för att kunna relatera gränsvärdesnivåer mot EU:s klimatmål.
Bild 4:2
Notes: Boverkets gränsvärdesrapport från 2023 föreslog införande av gränsvärden vid halvårsskiftet 2025. Detta är inte längre aktuellt och därmed görs ett omtag med att ta fram på lämpliga nivåer. Då utvecklingen går snabbt innebär det också en möjlighet att se över referensvärden och indelning i byggnadstyper som låg till grund för förslaget från Boverket 2023.
Ett antal viktiga frågor avseende gränsvärden har inte varit föremål för utredning, utan ligger fast från Boverkets gränsvärdesrapport. Flera har nämnts tidigare men för tydlighets skull ska sägas att en utredningsförutsättning från Boverket också varit att gränsvärden införs 2030 vilket är den tidpunkt det senast ska ske enligt EPBD. Möjlighet finns att kommentera dessa utredningsförutsättningar i enkäten till hearingen.
De gränsvärden som ska tas fram ska enligt EPBD vara i linje med EU:s klimatmål. Målet utgår från år 1990 och klimatpåverkan ska nå 55% minskning till 2030. EU-kommissionen har också föreslagit 90% minskning till 2040. Målformuleringarna innebär att det hade varit intressant att känna till klimatpåverkan från typiskt byggande år 1990. Detta är dock inte känt och har inte varit ett uppdrag att fördjupa i denna utredning. Istället valde Boverket att ge ett antagande om förväntad utveckling mellan 1990-2020 som utredningen kunde baseras på. Antagandet är att medianbyggnaden år 1990 antas motsvara 75-percentilen i klimatpåverkan år 2020, för de olika byggnadstyperna i Boverkets studie om referensvärden, länk: Referensvärdesstudien .

## Slide 28: Gränsvärden - repetition av avgränsningar
Aspekt | Boverket 2023:20 | Nytt förslag
Introduktion i regelverket | 2025 | 2030
Systemgräns livscykelmoduler | Modul A1-A5 | Modul A1-A5
Systemgräns byggdelar | Samtliga delar av byggnaden, exklusive Solceller Fast utrustning (tex vitvaror) Markarbeten och grundförstärkning | Samtliga delar av byggnaden, exklusive Solceller Fast utrustning (tex vitvaror) Markarbeten och grundförstärkning (Förslag till förtydligande av gränsdragningen i annan del av presentationen.)
GWP-indikator | GWP-GHG | "motsvarande GWP-GHG" enligt tidigare bilder
Bild 4:3
Notes: Denna bild sammanfattar de avgränsningar och beräkningsmetodik som föreslås för gränsvärden. Bilden är en repetition av tidigare presenterade bilder.

## Slide 29: Indelning i byggnadstyper och uppdaterade referensvärden

## Slide 30: Indelning i byggnadstyper
Boverket 2023:20 | Nytt förslag
Grupp 1 | Grupp 1
Småhus | Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp
 | Småhus, Atemp > 130 m2 Atemp
Flerbostadshus | Flerbostadshus
Kontorsbyggnader | Kontorsbyggnader och byggnader för primärvård
Skolor | Utbildningslokaler
Förskolor | 
Specialbostäder | Specialbostäder, logi och restaurang
 | Hallbyggnader (för tex logistik, lager och handel) över 1000 m2
Grupp 2, Övriga byggnader | Grupp 2, Övriga byggnader
Bild 4:4
Notes: Förslaget från 2023 innebar indelning av olika byggnadstyper i två grupper:
Grupp 1: Relativt homogena byggnadstyper där robusta referensvärden finns. I denna grupp ingår småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor, förskolor och specialbostäder.
Grupp 2: Övriga byggnader där robusta referensvärden saknas.
Gränsvärdesnivåer sätts differentierat för de olika byggnadstyperna i grupp 1, med motivet att kunna justera gränsvärden på olika sätt framöver, baserat på olika funktionskrav och reduktionsmöjligheter.
En större översyn har gjorts som resulterat i några förändringar av detta tidigare förslag:
Fler byggnadstyper föreslås ingå i Grupp 1
Uppdelningen i grupp 1 och 2 lägger grunden för att kunna sätta olika gränsvärdesnivåer. För grupp 1 kan de då sättas mer i linje med klimatmålen då kunskapen om dessa byggnadstyper är högre vad gäller typiska nivåer och variation av klimatpåverkan. En central tanke var att antalet byggnadstyper i grupp 1 successivt kan fyllas på då mer robusta referensvärden utvecklas över tid. På så sätt kan successivt en större andel av de nya byggnader som uppförs vara föremål för gränsvärden som ligger mer i linje med uppställda klimatmål.
En byggnadstyp som hittills legat i grupp 2 som det byggs mycket av och som med förslaget från 2023 skulle få mycket generöst gränsvärde, är större hallbyggnader för till exempel logistik och handel. WSP har samlat sådana klimatberäkningar och tagit fram referensvärden som bedöms tillräckligt robusta för att grunda gränsvärden på. Byggnadstypen föreslås därför flyttas till Grupp 1.
Andra byggnadstyper, där diskussioner har förts om det är möjligt att flytta dessa till grupp 1 är sjukhus, hotell, kulturlokaler, vårdcentraler och idrottshallar. För dessa saknas i nuläget fortfarande tillräckliga underlag från nyuppförda byggnader i Sverige för att kunna föreslå robusta referensvärden. För några av dessa är bedömningen dock att de bör kunna föras till grupp 1 och tills vidare få samma gränsvärdesnivå som andra typer av lokalbyggnader.
Motiveringen är att de utifrån funktionella och utformningsmässiga förutsättningar kan antas ligga på likartade nivåer, samt att detta synliggjorts i referensvärdesstudier i andra nordiska länder. Därmed föreslås byggnader för logi och restaurang kategoriseras med specialbostäder då likheten är stor med mindre boendeenheter än i ett flerbostadshus. De beräkningar som gjorts i Sverige visar på liknande klimatpåverkan. Vårdcentraler och liknande lokalbyggnader för primärvård kategoriseras utifrån likartade motiv med kontorsbyggnader. Gruppering på detta sätt föreslås för närvarande också för det finska regelverket.
Småhus föreslås delas upp i två undergrupper
Remissynpunkter på Boverket 2023:20 inkom om möjligheter för vissa typer av småhus att klara gränsvärden. Dels kan mindre småhus ha svårare att klara gränsvärdena, på grund av mindre bruttoarea som hela klimatskärmen samt klimatdrivande inre delar som kök och badrum slås ut på. Det riskerar att driva en utveckling mot allt större småhus vilket generellt leder till ökad klimatpåverkan i totala termer. Därmed föreslås två undergrupper som föreslås följa det förslag på uppdelning av småhus i energidelen av EPBD.
En annan remissynpunkt på Boverkets rapport 2023:20 var att småhus med tegel/putsfasad har högre klimatpåverkan än småhus med träfasad. En sådan utformning, som också eventuellt skulle kunna utgöra ett plankrav, skulle därmed riskera att omöjliggöra att nå ett snävt satt gränsvärde. Ingen ytterligare sådan differentiering baserat på denna byggnadsegenskap föreslås dock. Se vidare motivering i senare bild.
Skolor och förskolor slås ihop till den nya kategorin Utbildningslokaler
En översyn har gjorts av de referensvärden som fanns för förskolebyggnader, bland annat baserat på remissynpunkt på Boverkets rapport 2023:20. Synpunkten handlade om att referensvärdet för förskolebyggnader från Referensvärdesstudien låg tydligt lägre än de klimatberäkningar aktören själv senare gjort i senare skede av byggprocessen för samma förskolebyggnader. Dessutom har ytterligare underlag med klimatberäkningar för förskolebyggnader samlats in och sammanställts. Därmed har referensvärdena uppdaterats jämfört med referensvärdesstudien och ligger därmed högre än tidigare. Då nivån är i linje med skolbyggnader, föreslås istället att slå ihop dessa två grupper till Utbildningslokaler. Finland har också en sådan indelning i sitt förslag till regelverk.

## Slide 31: Två alternativ för lokalbyggnader
Nytt förslag – alt. 1 | Nytt förslag – alt. 2
Grupp 1 | Grupp 1
Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp | Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp
Småhus, Atemp > 130 m2 Atemp | Småhus, Atemp > 130 m2 Atemp
Flerbostadshus | Flerbostadshus
Kontorsbyggnader och vårdcentraler | Kontorsbyggnader och vårdcentraler Utbildningslokaler Specialbostäder, logi och restaurang
Utbildningslokaler | 
Specialbostäder, logi och restaurang | 
Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2
Grupp 2, Övriga byggnader | Grupp 2, Övriga byggnader
Bild 4:5
Notes: I Boverket 2023:20 föreslogs att gränsvärden för byggnader i Grupp 1 respektive Grupp 2 sätts på följande sätt:
Grupp 1: För denna grupp, exklusive småhus, införs ett gränsvärde som motsvarar mediannivån för byggnadstypens referensvärde. För småhus införs istället ett gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för småhus i referensvärdesstudien.
Grupp 2: För denna grupp införs ett gemensamt gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för flerbostadshus i studien om referensvärden
I princip står detta förslag fast, men i utredningsarbetet har alltså referensvärdena som ska ligga till grund för att sätta gränsvärdesnivåer uppdaterats (se nästa bild).
Uppdateringen av referensvärden visar att nuvarande värden för kontorsbyggnader, utbildningslokaler och specialbostäder ligger mycket nära varandra. För att förenkla, kan samma gränsvärdesnivå väljas vid introduktion för samtliga dessa byggnadstyper (Alternativ 2). Det gör att antalet gränsvärden blir färre. Även om samma nivå på gränsvärden introduceras för samtliga dessa byggnadstyper, finns möjlighet att differentiera gränsvärden vid kommande revideringar, baserat på en uppdaterad bild av utvecklingen.
Alternativ 1 följer istället principen i Boverkets rapport 2023:20 att låta rådande referensvärden för enskilda byggnadstyper ligga till grund för den nivå som gränsvärden introduceras på.
I Danmark som införde gränsvärden 2023, har gränsvärden tidigare inte varit differentierade alls för olika byggnadstyper. Även i andra länder har inte differentiering i så många olika kategorier förekommit. Danmark inför nu dock differentierade gränsvärden, men i få kategorier.

## Slide 32: Uppdaterade referensvärden
Förslag byggnadstyper | Motiv till indelningen | Utgångsvärde för framtagande av gränsvärde | Alt 1 Referensvärde (median för alla utom småhus och Grupp 2) | Alt 2 Referensvärde (median för alla utom småhus och Grupp 2)
Småhus, Atemp < 130 m2 | Synkronisering mot energihushållningskraven, samt att önskemål om differentiering av olika stora småhus inkommit. | Påslag på utgångsvärde med 25 kg CO2e/BTA. | 196 | Likt alt 1
Småhus, Atemp > 130 m2 | Synkronisering mot energihushållningskraven, samt att önskemål om differentiering av olika stora småhus inkommit. | Referensvärdesstudien, småhus (75-percentilen) | 171 | Likt alt 1
Flerbostadshus | Ingen ändring | Referensvärdesstudien, median flerbostadshus | 358 | Likt alt 1
Kontor och vårdcentraler | Tillägg av vårdcentraler, Så föreslår Finland. | Referensvärdesstudien, median kontor | 383 | 384
Utbildningslokaler | Enligt energideklarationen och flera andra nordiska länder. | Uppdaterat referensvärde, baserat på median skolor och förskolor i referensvärdesrapporten, samt tillkommande underlag från utredning våren 2025. | 389 | 
Specialbostad, logi och restaurang | Enligt tidigare förslag. | Specialbostäder, hantering enligt Boverket 2023:20, median. | 364 | 
Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | Ny kategori, då kunskapen om denna byggnadstyps klimatpåverkan nu bedöms som tillräcklig för införande av gränsvärde. | Nytt referensvärde från utredning våren 2025. median. | 291 | Likt alt 1
Grupp 2, Övriga byggnader | Enligt tidigare förslag. | Övriga byggnader, hantering enligt Boverket 2023:30. | 445 | Likt alt 1
Referensvärdesstudien
Bild 4:6
Notes: Utöver uppdateringen av referensvärden för utbildningslokaler, har referensvärdena från referensvärdesstudien också justerats nedåt något genom att ta bort fast utrustning från de tidigare referensvärdena. Anledningen till det är att Boverket i rapporten 2023:20 föreslog att fast utrustning skulle exkluderas från klimatdeklarationen.
Här redovisas uppdaterade referensvärdesnivåer som de två olika förslagen på differentiering av gränsvärden baseras på.

## Slide 33: Utvecklingen fram till 2030

## Slide 34: Utvecklingen mellan 2020-2030
Gränsvärden ska börja gälla för byggnader som söker bygglov, senast från och med år 2030. De referensvärden vi har gäller år 2020.
Flera faktorer påverkar utvecklingen mellan 2020 och 2030. Tre av de viktigaste är:
Klimatpåverkan från produktion av byggprodukter
Klimatkravställningar vid uppförande av byggnader
Förändringarna i EU:s system för handel med utsläppsrätter
Bild 4:7
Notes: Målet med gränsvärden är att identifiera en nivå som är kostnadseffektiv, samtidigt som den driver på utvecklingen mot minskad klimatpåverkan. Hur skarpt ett gränsvärde kan sättas, beror på hur stor klimatpåverkan ”standardbyggandet” har år 2030 då det avgör hur stor ansträngning som krävs för att uppnå gränsvärdet.
De referensvärden som redovisades tidigare speglar uppförandet av byggnader år 2020. Denna utredning har därför gjort ett försök att kartlägga faktorer som påverkar utvecklingen av klimatpåverkan för byggandet, mellan 2020 och 2030.
Flera faktorer påverkar utvecklingen mellan 2020 och 2030. Tre av de viktigaste är:
Förändringen i klimatpåverkan från produktion av byggprodukter fram till 2030
Kravställningar på maximal klimatpåverkan för byggnader som uppförs fram till 2030, det vill säga frivilliga klimatkrav (andra än de som kommer i lagstiftningen).
Förändringarna i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

## Slide 35: Konservativt antagen utveckling om inga lagkrav för gränsvärden finns, exempel flerbostadshus, genomsnitt
Chart: kg CO2e/BTA
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Konservativt antagen minskning utan gränsvärden (median, exkl. fast utrustning) | 357.7249 | 348.7817 | 339.8386 | 330.8955 | 321.9524 | 313.0093 | 304.0661 | 295.123 | 286.1799 | 277.2368 | 268.2936 | 259.3505 | 250.4074 | 241.4643 | 232.5212 | 223.578
Konservativt antagen minskning utan gränsvärden, med CCS-betong (median, exkl. fast utrustning) | 168.3505 | 159.4074 | 150.4643 | 141.5212 | 132.578
Bild 4:8
Notes: Baserat på vår analys föreslås en så kallad konservativt antagen utveckling av reduktionen i klimatpåverkan. Reduktionen på 25% som förväntas ske mellan 2020-2030 , utan att gränsvärden införs, bygger bland annat på en kartläggning av de dominerande materialen som används inom uppförande av byggnader i Sverige och dess klimatpåverkan. Uppskattningen baseras på statistiksökning samt dialoger med experter och företrädare för de olika dominerande materialgrupperna betong, stål, isolering och gips. För resterande material samt för modul A5 energi har utsläpp förknippade med elproduktion i Europa använts som närmevärde för den förväntade förflyttningen utan gränsvärden.
Genom att ansätta de förväntade reduktionsnivåerna på respektive materialresurs samt A5 energi för byggnaderna i Referensvärdesstudien, sågs en reduktion på i medeltal 25% från de ca 70 byggnaderna. Variationen var låg både mellan byggnaderna och byggnadstyperna. Detta innebär alltså att motsvarande byggnader i referensvärdesstudien 2020, om de byggdes 2030, skulle ligga på 25% lägre värden, utan att några åtgärder vidtagits alls av byggaktörerna. Det bör nämnas att i detta antagande har ingen potential för minskad klimatpåverkan genom materialval och optimerade mängder av materialen inkluderats, vilket troligen är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Därför ska antagandet betraktas som konservativt och sannolikt kommer reduktionsnivån ligga högre än 25% år 2030 jämfört med 2020.
Underlag för antagandena redovisas i nästa bild.
I figuren redovisas den konservativt antagna utvecklingen fram till 2035. Om CCS (carbon capture and storage) blir verklighet i Slites cementindustri, vilket i så fall förväntas introduceras ungefär 2030, kommer reduktionen mellan 2030 och 2035 vara betydligt högre.

## Slide 36: Underlag för antagandet om 25% reduktion
Åtgärdstyp/Materialtyp | Antagande om reduktion mellan 2020 och 2030 | Kommentar
Designval och utbyte av typ av material | 0 % reduktion | Ej inkluderat i antagandet om reduktion. Dessa åtgärder är ofta de mest kostnadseffektiva.
Optimering, tex minskade mängder eller optimering av tex betongkvaliteter | 0 % reduktion | 
Betong | 30 % reduktion | 20 % reduktion mellan 2020-2024 för all betong (även anläggning), troligen något högre för byggnader. Uppskattning om förflyttning om 25-30 % förflyttning 2020-2030. Källa: Betcrete
Stål | 20 % reduktion | Konservativt antagande om utvecklingen. Ca halva branschmålet. Källa: Branschexpert, Eurofer och forskare Chalmers
Gips | 25 %reduktion | Konservativt antagande om utvecklingen utifrån beslutade investeringar. Källa: Forskare Chalmers
Isolering | 50 % | 
Övriga material, energi i A5 samt schabloner för fast inredning, invändiga ytskikt och installationer (även om dessa delvis är uppbyggda av ovanstående material). | 15 % | Konservativt antagande om att klimatpåverkan från el i Europa fortsätter att minska i samma takt som mellan 1990 och 2020 (1,7 % per år). Källa: Utredningens eget konservativa antagande.
När dessa reduktionspotentialer appliceras på klimatpåverkan för referensvärdesstudiens ca 70 byggnader blir minskningen ca 25 %, med mycket låg variation.
Bild 4:9
Notes: Antaganden om 25 % reduktion bygger på uppskattningar av effekterna av redan beslutade investeringar hos materialleverantörerna, dvs inte på deras mål eller visioner om minskad klimatpåverkan. Observera att i detta antagande har enbart minskad klimatpåverkan från byggmaterialen inkluderats. Inga åtgärder kopplade till minskad klimatpåverkan genom designval, utbyte av material eller optimering av mängder har inkluderats i detta antagande. Dessa åtgärder är ofta de mest kostnadseffektiva, men kräver ofta mer kunskap från byggherre, designteam och entreprenör.

## Slide 37: Diagram: Mål minskning av klimatpåverkan till år 2030
Chart: Mål minskning av klimatpåverkan till år 2030
| Akademiska hus | Alecta fastigheter | Castellum | Fabege | Jernhusen | NCC | SFF GBG | Skanska | Specialfastigheter | Stadsfastigheter Malmö | Vasakronan | Einar Mattson | Familjebostäder | HSB | Ikano | JM | Klövern | Nordr | Riksbyggen | Rikshem | Willhem
65 | 65 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 90 | 50 | 54 | 50 | 50 | 85 | 74 | 40 | 50 | 50 | 46
Merparten av målen utgår från runt 2020. Merparten är intensitetsmål, dvs uttryckta som kg CO2e/m2 bruttoarea (BTA).
Bild 4:10
Notes: Redan idag omfattas en stor del av de byggnader som uppförs av någon typ av klimatprestandakrav, antingen genom byggaktörers eller entreprenörers egna målsättningar för sin nyproduktion av byggnader eller genom kravställande från byggaktörer. Merparten av dessa kravställningar siktar på en halvering av klimatpåverkan mellan 2020 och 2030.
Allmännyttan har ett klimatinitiativ där klimatpåverkan från nyproduktion, ska vara maximalt 140 kg CO2e/m2 BTA år 2035. Jämfört med medianvärdet för flerbostadshus år 2020 innebär detta en reduktion på ca 60 procent.

## Slide 38: Klimatkrav i markanvisningar - nivå jämfört med referensvärde (median) år 2020
Chart: Årtal
| 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 2030
#REF!
#REF!
Malmö Stad | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
Uppsala klimatprotokoll | 0.53619 | 0.46917 | 0.36193 | 0.31367 | 0.2815
Uppsala - Rosendal | 0.44236 | 0.41019 | 0.34584 | 0.34 | 0.3
Älvstranden Utveckling (GBG) | 0.5 | 0.46 | 0.38 | 0.33973 | 0.30137
Helsingborg Stad (ej beslutat) | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5
Sthlm Exploatering (ej beslutat) | 1 | 1 | 0.74667 | 0.74667 | 0.49333
Norra Djurgårdsstaden (sthlm) | 0.69444 | 0.66667 | 0.58333 | 0.54
Bild 4:11
Notes: Bilden visar ett antal kommuner som ställer klimatkrav i markanvisningar, antingen för hela eller delar av sina nuvarande och kommande markanvisningar. Bilden synliggör att utvecklingen sedan Boverkets rapport 2023:20 gått snabbt med allt fler klimatkrav i upphandlingar samt markanvisningar, där vissa stora kommuner ställt krav på ca 50% lägre än referensvärdet 2020, och samtidigt aktivt arbetat för att stödja och också fått vinnare som är små och medelstora aktörer.
Notera att nivån för Stockholm enbart är ett förslag och att frågan utreds just nu.

## Slide 39: Indikativ kostnadsutveckling för byggnadsmaterial
Chart: Betong
| Referens 2024 | EU-ETS 2030 låg | EU-ETS 2030 hög | EU-ETS 2035 låg | EU-ETS 2035 hög
Betong standard år 2024 | 114.2857 | 122.8425 | 127.3461 | 140.2857 | 146.7857
Betong -30% CO2 | 120 | 126.8454 | 130.4483 | 140.8 | 146
Betong -40% CO2 | 125.7143 | 130.8484 | 133.5505 | 132.6005 | 136.2601
Betong -83% CO2 | 148.5714 | 150.0195 | 150.7816 | 127.7804 | 128.6993
Betong låg | 85.7143 | 94.2711 | 98.7746 | 104.2857 | 118.2143
Betong -30% CO2 låg | 86.5714 | 93.4169 | 97.0197 | 101.4286 | 112.5714
Betong -40% CO2 låg | 87.4286 | 92.5626 | 95.2648 | 92.4933 | 100.3351
Betong -83% CO2 låg | 90.8571 | 92.3052 | 93.0674 | 78.5203 | 80.4893
Källa: Ida Karlsson, Chalmers
SBUF 14381 Vägledning upphandling på väg mot netto noll ny.pdf
Bild 4:12
Notes: En viktig drivkraft för minskad klimatpåverkan från byggmaterial är de förändringar som ska införas inom EU:s utsläppshandel, vilket förväntas leda till ökade kostnader för utsläppsrätterna.
Ida Karlsson, Chalmers, har gjort en analys av hur priserna för utsläppsrätter skulle kunna påverka kostnaden för byggmaterial framöver, se SBUF 14381 Vägledning upphandling på väg mot netto noll ny.pdf Bakgrundsrapport för SBUF-projekt 14381.
Analysen har tagit med två parametrar:
Prisskillnad mellan dagens standardmaterial och kostnaden för utsläppsrätter. För utsläppsrätternas pris modelleras två scenarier: EU-ETS låg, som bygger på EU:s mest försiktiga scenario för prisutveckling och EU-ETS hög som bygger på Bloombergs scenario för prisutveckling.
Kostnadsskillnad mellan standardmaterial och material med lägre klimatpåverkan (dagens nivåer).
Här redovisas betong som exempel, där det blir tydligt att det idag kostar mer med betong med låg klimatpåverkan. Enligt analysen suddas skillnaderna i princip ut till år 2030. År 2035 visar analysen att kostnaderna är tydligt lägre för betong med låg klimatpåverkan.

## Slide 40: Alternativ för gränsvärden 2030

## Slide 41: Tre alternativ för gränsvärden - principer
 | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3
Princip | Antagande: i linje med EU:s klimatmål | Antagande: Sannolikt kostnadsneutralt 2030 | Enligt metodik 2023:20
Bild 4:13
Notes: Jämfört med Boverkets förslag från 2023 föreslås här tre alternativ för hur gränsvärden ska sättas då de introduceras 2030. Alternativen baseras på följande överordnade principer:
Alternativ 1 – I linje med EU:s klimatmål om 55% reduktion av växthusgaser till 2030, jämfört med 1990.
EU:s klimatmål gäller visserligen totala utsläpp och att översätta samma procentuella reduktion till byggnadsprojekt är en förenkling, men en möjlig princip att använda. Dock ska sägas att vissa sektorer kommer att behöva gå längre än så för att ge utrymme för emissioner i sektorer där omställningen går långsammare eller är svårare att kraftigt reducera, till exempel jordbrukssektorn. Byggprojekt bör i detta sammanhang kunna gå längre.
Det är viktigt att lagstiftaren signalerar en tydlig ambition med tanke på vetenskapssamhällets tydlighet i behovet av akut handling på klimatområdet. Å andra sidan utgör en lagstiftning som denna samhällets minimikrav, där byggaktörer samtidigt har alla möjligheter att gå längre än lagstiftningen. Det finns många sådana exempel idag.
Då kunskapen om utsläppsintensiteten från byggnader mellan år 1990 och 2020 inte är känd, har ett antagande gjorts för denna utveckling. Medianbyggnaden år 1990 antas motsvara 75-percentilen i klimatpåverkan år 2020, för de olika byggnadstyperna i Boverkets studie om referensvärden, Referensvärdesstudien. Detta betyder en relativt blygsam utveckling av minskad klimatpåverkan mellan 1990 och 2020 och är ett antagande som Boverket önskat använda som förutsättning.
Alternativ 2 - Nivå som inte bedöms driva kostnader 2030
Här avses kostnader för byggaktörer, en samhällsekonomisk konsekvensanalys är inte genomförd än. Nivån baseras på utredningsunderlag om den klimatreduktion som redan pågår och som kan förväntas till 2030 avseende produktion av bulkmaterialen för byggnader, tillräcklig tillgång av produkter med lägre klimatpåverkan 2030 och förväntad kostnadsbild utifrån dialoger med branschen. Se senare bilder som ligger till grund för denna bedömning.
Alternativ 3 - Förslag i Boverket 2023:20
Detta alternativ följer Boverkets rapport 2023:20 om förslag på gränsvärdesnivåer 2030. En fundering kan vara ifall det faktum att gränsvärden inte introduceras 2025 gör att en del aktörer halkar efter och då skulle kunna ha svårare att nå denna nivå 2030. Samtidigt tyder den stora aktiviteten i branschen och den mycket snabba utvecklingen med byggaktörer som redan idag ställer krav på gränsvärden som ligger betydligt lägre än detta, på att detta förslag riskerar till att inte bidra till incitament för förbättringar. Till det kan läggas att ett stort antal remissynpunkter inkom på rapporten 2023:20 om att föreslagna gränsvärdesnivåer var för oambitiösa till att ge tillräckliga incitament för förbättringar.

## Slide 42: Tre alternativ för gränsvärden
 | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3
Princip | Antagande: i linje med EU:s klimatmål | Antagande: Sannolikt kostnadsneutralt 2030 | Enligt metodik 2023:20
I linje med EU:s mål om klimatneutralitet | Ja | Nej | Nej
Kostnadspåverkan | Ja | Sannolikt nej | Nej
I linje med remissvar på Boverket 2023:20 och tidig branschdialog | Ja | Ja | Nej
Bild 4:14
Notes: Utifrån dessa principer kan de tre alternativa förslagen sammanfattas på följande sätt.

## Slide 43: Metod för gränsvärden – Boverket 2023:20
Byggnadstyp | Metod för att sätta gränsvärde 2030
Grupp 1 exkl. småhus Reduktion jämfört med framtagna referensvärden för byggnadstypen. | 25 % lägre än medianen för byggnadstypen
Småhus | 0-15% lägre än 75-percentilen för byggnadstypen. Alternativ 3 utgår från 15 % reduktion.
Grupp 2, övriga byggnader | 25% lägre än 75-percentilen för flerbostadshus (den byggnadstyp som hade högst 75-percentil)
Bild 4:15
Notes: Bilden sammanfattar Boverkets tidigare förslag för hur gränsvärden 2030 skulle sättas, enligt Boverkets rapport 2023:20.

## Slide 44: Alternativ för gränsvärden från år 2030
 | Alternativ 1 | Alternativ 2 |  | Alternativ 3
Princip | Antagande: i linje med EU:s klimatmål | Antagande: Sannolikt kostnadsneutralt 2030 |  | Enligt metodik 2023:20
Grupp 1 exkl. småhus Reduktion jämfört med referensvärden för byggnadstypen. | 55 % lägre än 75-percentilen1 för byggnadstypen. | 35 % lägre än medianen för byggnadstypen |  | 25 % lägre än medianen för byggnadstypen
Småhus över 130 m2 Atemp | Antagande om utgångsvärde som ligger 15% högre än för alternativ 2 och 3. 55 % reduktion jämfört med utgångsvärde. | 25% lägre än utgångsvärde motsvarande 75-percentilen för småhus. |  | 15% lägre än utgångsvärde motsvarande 75-percentilen för småhus.
Småhus under 130 m2 Atemp | Som småhus över 130 m2 Atemp + påslag på 25 kg CO2e/m2 BTA i utgångsvärdet. |  |  | 
Grupp 2, övriga byggnader | Antagande om utgångsvärde som ligger 15% högre än för alternativ 2 och 3. 55 % reduktion jämfört med utgångsvärde. | Utgångsvärde är 75-percentilen för den byggnadstyp som har högst 75-percentil. 35 % reduktion jämfört med utgångsvärde. | Utgångsvärde är 75-percentilen för den byggnadstyp som har högst 75-percentil. 25 % reduktion jämfört med utgångsvärde. | 
1. Detta motsvarar en reduktion på mellan 46 och 49 % av medianen.
Bild 4:16
Notes: Alternativ 2 och 3 följer metoden i Boverkets rapport 2023:20 om vilka referensvärden som en reduktion kan utgå ifrån. Till skillnad från dessa alternativ, är utgångspunkten för den procentuella minskningen för Alternativ 1 75 -percentilen från referensvärdena för respektive byggnadstyp, baserat på utredningsförutsättningen från Boverket.
För grupp 2 föreslås att utgångspunkten för reduktion om 25% är referensvärde för den byggnadstyp med högst 75-percentil, på samma sätt som i Boverkets rapport 2023:20. Men, eftersom alternativ 1 redan utgår från 75-percentilen även för byggnadstyperna i Grupp 1, föreslås här att höja utgångsvärdet för byggnadstyper i grupp 2 proportionerligt med hanteringen av Grupp 1 i alternativ 2 och 3. Det vill säga, för samtliga tre alternativ är gränsvärdesnivån högre satt för byggnadstyper i grupp 2 jämfört med grupp 1.
I praktiken innebär det att för vissa byggnader i grupp 2 är de föreslagna gränsvärdesnivåerna mycket generösa. Det gäller byggnadstyper med låg klimatpåverkan, där referensvärden saknas. För sådana byggnadstyper, som byggs mer frekvent, kan det vara värdefullt att ta fram referensvärden för att kunna lyfta över dem till Grupp 1. Men det finns också byggnadstyper i denna grupp där de få klimatberäkningar som finns, visar på relativt hög klimatpåverkan, såsom sjukhus och idrottshallar av olika slag. För dessa byggnadstyper skulle en förflyttning till grupp 1 därmed inte ge lika stor klimatnytta och de bedöms därmed kunna ligga i Grupp 2 även fortsättningsvis.
Enligt tidigare resonemang föreslås att gränsvärdet för småhus under 130 m2 Atemp sätts något högre än för större småhus. Ett liknande angreppssätt har övervägts för småhus med tegel- eller putsfasad men förs inte fram som förslag. Motiven till det är dels att småhusens föreslagna gränsvärde utgår från 75-percentilen, inte medianen som för andra byggnadstyper, vilket redan ger ett ökat utrymme för denna byggnadstyp. Den kritik som förts fram är risk för suboptimering då systemgränsen för modul A1-A5 används som systemgräns. En träfasad kommer att behöva bytas under livscykeln vilket inte är fallet för en tegelfasad. För andra byggnadstyper är det självreglerande, då man inte vill ha träfasader ur ett förvaltningsperspektiv men inte för småhus. Dock visar en LCA-studie från KTH 2021 att det är först upp mot referensstudietider 100 år som tegel i en dylik klimatberäkning framstår som mer gynnsamt då typisk produktionsdata används. Slutligen finns redan idag tegel med betydligt lägre klimatpåverkan tillgängligt på marknaden och då det är få byggnader det handlar om, bedöms det kunna vara rimligt att en byggaktör i detta läge använder en sådan produkt.
En fundering kvarstår om det skulle behövas en möjlighet för att sätta gränsvärden på annat sätt än vad som föreslås här för Grupp 2, för mycket speciella byggnader som samhället värderar som viktiga att uppföra. Ett sådant exempel som tas upp senare är skyddsrum. Om ni ser något annat tydligt behov, lämna gärna synpunkter i enkäten för denna hearing.

## Slide 45: Diagram: Gränsvärde, tre alternativ
Chart: Gränsvärde, tre alternativ, enligt indelning av byggander, alternativ 1
| Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp | Övriga småhus | Flerbostadshus | Kontor och vårdcentraler | Utbildningslokaler | Specialbostad, logi och restaurang | Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | Grupp 2, Övriga byggnader
Gränsvärde Alternativ 1, EU:s klimatmål | 105 | 90 | 190 | 195 | 200 | 185 | 150 | 235
Gränsvärde Alternativ 2, 35 % reduktion (25 % reduktion småhus) | 150 | 130 | 235 | 250 | 255 | 240 | 190 | 290
Gränsvärde Alternativ 3, 25 % reduktion (15 % småhus) | 170 | 150 | 270 | 290 | 295 | 275 | 220 | 335
Föreslagen nivå för 2030 i Boverket 2023:20 | 155 | 285 | 290 | 285 | 290 | 345
Alternativ 2 för indelning av byggnader: gemensamt gränsvärde
för kontor, vårdcentraler,
utbildningslokaler, special-
bostäder, hotell och logi:
Alternativ 1: 195 kg CO2e/BTA
Alternativ 2: 250 kg CO2e/BTA
Alternativ 3: 290 kg CO2e/BTA
Bild 4:17
Notes: Figuren visar de nivåer som gränsvärdesnivå 2030 skulle landa på enligt beskrivningarna av alternativen i föregående bild. Bilden visar nivåer för de tre alternativa förslagen till gränsvärdesnivåer, differentierat för olika byggnadstyper enligt alternativ 1 för byggnadsindelning. De nivåer som föreslogs av Boverket i rapporten 2023:20 visas också där det är relevant. Även om alternativ 3 motsvarar förslaget i Boverkets rapport 2023:20, skiljer sig nivåerna något åt då Alternativ 3 här baseras på de uppdaterade referensvärdena (se tidigare bild).
Bilden visar också föreslagna nivåer för gränsvärden, i det fall ett antal lokalbyggnadstyper slås ihop enligt alternativ 2 för byggnadsindelning.

## Slide 46: Konservativt antagen utveckling utan lagkrav – jämförelse med förslag gränsvärden, exempel flerbostadshus
Chart: kg CO2e/BTA
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Konservativt antagen minskning utan gränsvärden (median, exkl. fast utrustning) | 357.7249 | 348.7817 | 339.8386 | 330.8955 | 321.9524 | 313.0093 | 304.0661 | 295.123 | 286.1799 | 277.2368 | 268.2936 | 259.3505 | 250.4074 | 241.4643 | 232.5212 | 223.578
Konservativt antagen minskning utan gränsvärden, med CCS-betong (median, exkl. fast utrustning) | 168.3505 | 159.4074 | 150.4643 | 141.5212 | 132.578
Gränsvärde, alt. 1. EU:s klimatmål (reduktion 55 % från 1990) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
Gränsvärde, alt. 2. (reduktion 35 % från 2020) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
Gränsvärde, alt. 3. (reduktion 25 % från 2020) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Bild 4:18
Notes: Figuren visar föreslagna gränsvärdesnivåer för de tre alternativen för Flerbostadshus för perioden 2030-2035, inlagt i figuren som speglar den konservativt antagna utvecklingen av mediannivån för flerbostadshus från referensnivån 2020 och framåt. Det vill säga, den streckade linjen är den nivå motsvarande flerbostadshus i referensvärdesstudien från 2020 skulle ligga på om de byggdes 2030 utan att några åtgärder vidtagits alls av byggaktörerna, enligt tidigare beskrivning.
De gränsvärdesnivåer som introduceras 2030 kommer att gälla fram till 2035. Med tanke på den snabba omställningstakt vi ser för närvarande kan det förväntas att det successivt mellan 2030-2035 kommer att bli allt lättare att klara gränsvärdesnivåerna, även utan åtgärder av byggaktörer och entreprenörer. Det vill säga, oavsett införande av gränsvärden eller ej, pågår nu en omställning hos inte minst materialproducenter som framför allt framöver drivs av utvecklingen av EU:s utsläppsrättssystem.
Med tanke på att Boverkets förslag innebär att det är den gränsvärdesnivå som gäller vid tidpunkten då bygglov beviljas innebär det dessutom att byggnader som uppförs och färdigställs även senare än 2035 fortfarande kommer att behöva följa den gränsvärdesnivå som introducerades 2030.
Bilden visar även vad en halverad klimatpåverkan skulle innebära för flerbostadshus. Detta är målet för Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, något en stor del av aktörerna i byggbranschen skrivit under. Notera att detta mål gäller 2015-2030 och för organisationer, varför målen inte är rakt av jämförbara.

## Slide 47: Tidig branschdialog – syn på gränsvärdesnivåer
Chart: 
| 25% reduktion | 35% reduktion | 45% reduktion | 55% reduktion
 | 1 | 3 | 8 | 11
Svar från bred dialog (April -25) på fråga: “Vilket av de förespråkade alternativen avseende gränsvärdesnivå förordar du?” (n=24)
Bild 4:19
Notes: Gränsvärden enligt alternativ 1 och 2 ligger i linje med det stora antal synpunkter som inkom vid remissen av Boverkets rapport 2023:20 och som uttryckte att föreslagna gränsvärdesnivåer var för generöst satta för att ge incitament till förbättringar. Utöver att flera remissinstanser framförde det brådskande behovet av att minska klimatpåverkan mycket och snabbt från byggandet, inom många exempel på om att byggaktörers produktion redan i nuläget generellt ligger betydligt lägre än de gränsvärden som föreslogs för 2025. Det framfördes också exempelvis att merparten av de byggnader som referensvärdesstudien baseras på projekterades innan frågan om minskad klimatpåverkan hade fått det fokus som den har idag.
Denna och nästa bild visar resultat från enkäterna i samband med den tidiga branschdialogen i våras, avseende ett antal tidiga nivåförslag på gränsvärden 2030. Nivåerna motsvarar olika procentuella reduktioner från referensvärdena i Boverkets förslag från 2023:20. Den nivå som Boverket föreslog där var 25%.
Figuren synliggör att en överväldigande majoritet önskar betydligt lägre gränsvärden 2030. Samtidigt ska sägas att denna grupp framför allt representerar större företag samt företag som arbetat någorlunda mycket med klimatberäkningar och som i viss mån också ställer klimatkrav i upphandlingar redan idag. Dessa representerar samtidigt en hög andel av byggandet idag, bland annat många företag i Sveriges Allmännytta. Inga enkätsvar inkom från Byggföretagens SME-grupp, men Byggföretagen förespråkade i sitt remissvar på rapporten 2023:20 att föreslagen nivå från Boverket var lagom.

## Slide 48: Tidig branschdialog – syn på kostnadspåverkan
Chart: Byggherrar (n=11)
| 25% reduktion | 35% reduktion | 45% reduktion | 55% reduktion
Minskade kostnader | 0 | 0 | 0 | 0
Oförändrade kostnader | 8 | 8 | 8 | 6
Ökade kostnader | 1 | 1 | 2 | 3
Vet ej | 2 | 2 | 1 | 2
Chart: Entreprenörer (n=4)
| 25% reduktion | 35% reduktion | 45% reduktion | 55% reduktion
Minskade kostnader | 1 | 0 | 0 | 0
Oförändrade kostnader | 3 | 2 | 1 | 0
Ökade kostnader | 0 | 0 | 3 | 4
Vet ej | 0 | 2 | 0 | 0
Svar från bred dialoggrupp (april 2025) på frågan ”Nedan skulle vi vilja att du anger vilken påverkan du tror att förslagen skulle ha på din organisations kostnader. Inkludera enbart kostnader för att uppfylla gränsvärdesnivån, inte eventuella kostnader för redovisning. Utgå i ditt svar från att gränsvärden införs år 2030.”
Bild 4:20
Notes: I enkäterna i den tidiga branschdialogen frågades även om hur alternativa gränsvärdesnivåer bedömdes påverka organisationernas kostnader för att uppfylla gränsvärdet. Figuren visar svar från byggherrar respektive entreprenörer. Flera av de byggherrar som har svarat att samtliga nivåer leder till oförändrade kostnader, har egna mål inom organisationen som är lika eller skarpare än de här presenterade nivåerna.
Figuren visar tydligt att en 25 procentig reduktion inte bedöms medföra ökade kostnader. Det finns mindre kunskap om påverkan av en 35 -procentig reduktion men samtidigt ökar inte andelen som svarar ”ökande kostnader”. Fler aktörer bedömer att alternativen 45, respektive 55 procent leder till ökade kostnader. Även om frågan ställdes om just kostnadspåverkan av gränsvärdesnivåer, går det inte att utesluta att en del svar representerar också kostnader för att ta fram själva den utökade klimatdeklarationen.
Flera entreprenörer nämner vikten av att beställaren arbetar med klimatpåverkan redan innan en entreprenadupphandling görs för kostnaderna ska minska och en nämner att då kan även en 45-procentig reduktion uppnås till rimliga kostnader.
I enkätsvaren kommenteras också att även om dagens arbete med klimatoptimering innebär att tid för projektering och beräkningar ökar, förväntas detta merarbete minska med tiden när erfarenheten ökar, informationshanteringen mognar och mindre klimatpåverkande designer blir standard vid projektering.

## Slide 49: Andel som uppfyller gränsvärdesnivåerna
Chart: Andel byggnader som uppfyller gränsvärdena med åtgärdspaket A respektive B (analys av byggnader i referensvärdesstudien)
| Gränsvärde Alternativ 1 | Gränsvärde Alternativ 2 | Gränsvärde Alternativ 3
Åtgärdspaket A: Inköp av produkter med genomsnittlig klimatpåverkan | 0.073529 | 0.30882 | 0.58824
Åtgärdspaket B: 35 % reduktion, troligen kostnadsneutralt | 0.17647 | 0.58824 | 0.86765
Bild 4:21
Notes: Inom varje byggnadstyp finns en spridning av klimatpåverkan mellan olika byggnader. Det betyder att det kommer att krävas olika mycket av åtgärder för de enskilda byggnaderna inom en byggnadstyp, för att klara ett gränsvärde. För att illustrera detta har byggnaderna från referensvärdesstudien 2020 använts.
Figuren redovisar hur stor andel av byggnaderna i studien som skulle nå gränsvärdesnivåerna för 2030, för de tre alternativa förslagen. Detta visas dels utifrån den tidigare beskrivna konservativt antagna utvecklingen om värdekedjans omställning (25% reduktion 2020 till 2030) som då motsvarar ett ”åtgärdspaket” som innebär att man köper byggprodukter som representerar en genomsnittlig nivå på klimatpåverkan 2030. Dels om varje byggnad vidtagit åtgärder som minskar sin klimatpåverkan med ytterligare 10%, det vill säga totalt 35 % reduktion. Detta speglar alltså ett åtgärdspaket som många av de tillfrågade i utredningens tidiga branschdialog bedömt som kostnadsneutralt år 2030.
I detta sammanhang bör nämnas att förutom gränsvärden kommer en annan drivkraft för att minska klimatpåverkan vara EU:s skärpta utsläppshandelssystem. Det kommer sannolikt att göra kostnadsskillnaderna mindre mellan dagens standardprodukter och byggprodukter med lägre klimatpåverkan. Det bör dock påpekas att de totala materialkostnaderna kan öka till följd av detta, vilket ökar incitamentet för optimeringsinsatser hos byggaktörerna.
Denna bild kan jämföras mot principer tillämpade i andra nordiska länder vid sättande av gränsvärden. I Danmark har skärpning skett av gränsvärden 1 juli 2025. De nya gränsvärdena förväntas innebära att enbart ca 15% av byggnaderna i deras motsvarande referensvärdesstudie 2021, skulle klara gränsvärdesnivåerna utan att genomföra klimatbesparande åtgärder. Nivån enligt alternativ 3 här motsvarar närmast den nivå som Danmark introducerat i juli 2025, vilket hade inneburit att ca 20 % av byggnaderna i referensvärdesstudien 2020 hade klarat gränsvärdet utan åtgärd och utan hänsyn taget till det konservativa antagandet om branschens förflyttning under tiden 2021-2025. I Finland har två förslag lagts fram, där det som ska ligga i linje med den nationella klimat- och energistrategin skulle innebära att inga byggnader i deras referensvärdesstudie 2023 skulle klara nivån för 2026. Det andra förslaget innebär istället att en högre andel skulle klara nivån utan åtgärd.

## Slide 50: Gränsvärden för skyddsrum
Utredningsförutsättning: ej möjligt att undanta skyddsrum från kravet på klimatdeklaration och gränsvärden.
Förslag på angreppsätt:
Separat krav för den del av byggnaden som berörs av kraven kopplade till skyddsrum. Resterande delar av byggnaden omfattas av ordinarie gränsvärden för byggnadstypen.
Gränsvärdet sätts så generöst att konstruktionslösningar för skyddsrum inte begränsas av gränsvärdet. En beräkning visar att skyddsrum, med normal normal konstruktion idag, år 2025 har en klimatpåverkan på mellan 800 och 1100 kg CO2e/m2 BTA.
Förslag: Gränsvärde för den del av byggnaden som berörs av konstruktion av skyddsrum sätts till 2000 kg CO2e/m2 BTA.
Bild 4:22
Notes: Då regeln om vilka typer av byggnader som undantas klimatdeklaration och gränsvärden kommer att ändras är det inte längre möjligt att undanta skyddsrum från kravet på klimatdeklaration och gränsvärden. Samtidigt har vikten av god tillgång till skyddsrum allt mer lyfts på grund av det ändrade säkerhetsläget, varför ökad nyproduktion med skyddsrum kan förväntas framöver.
Bilden beskriver förslag på angreppssätt för hur gränsvärden kan sättas även på byggnader med skyddsrum, för att samtidigt säkerställa att klimatkrav inte skulle kunna riskera att motverka behovet av välkonstruerade skyddsrum. Ett förslag på väl tilltaget gränsvärde enligt detta angreppssätt redovisas också.

## Slide 51: Gränsvärden efter 2030

## Slide 52: Gränsvärden efter 2030 – principer
Utredningsförutsättningar som ligger fast från Boverkets rapport 2023:20:
Skärpning av gränsvärden vart femte år
Innan skärpning sker görs fördjupad utvärdering
Förslag till angreppssätt för gränsvärden efter 2030:
Utgångspunkten är de tre alternativa nivåerna för gränsvärden 2030.
Reduktion ska ske med 90 % till 2040 jämfört med utgångsvärden år 2020.
Linjär reduktionstakt mellan 2030 och 2040, samt mellan 2040 och 2050.
Enligt EU:s klimatmål för 2050 om klimatneutralitet. Här tolkat i linje med Science Based Targets angreppsätt för intensitetsmål för byggnader, dvs ca. 99 % reduktion.
Bild 4:23
Notes: Boverkets rapport 2023:20 pekade enbart ut föreslagna gränsvärdesnivåer till år 2030 samt att de därefter skulle skärpas även fortsättningsvis med 5-årsintervall. Intervallet och att fördjupad utvärdering av konsekvenser av nivån ska ske före det att skärpning sker, är förutsättningar som kvarstår från Boverkets rapport 2023:20 och som därmed inte utretts på nytt.
Även om utvärderingar fortfarande är tänkta att ske innan skärpningar är det av stor vikt för aktörer i hela värdekedjan att känna till den ungefärliga ambitionsnivån för kommande nivåer för att kunna planera sin verksamhet. Här föreslås ett angreppssätt för att ge en inriktning på gränsvärdesnivåer ända fram till år 2050, som är slutår för EU:s klimatmål. Utgångspunkten är kravet i EPBD om att alla medlemsstater ska föreslå hur gränsvärden ska sättas enligt en progressivt nedåtgående trend som ligger i linje med EU:s mål om klimatneutralitet till år 2050. Detta förslag är en tolkning som innebär att en hållpunkt läggs in 2040 som representerar det EU-kommissionens förslag om 90% reduktion från 1990 till 2040. Denna hållpunkt har då satts som 90% reduktion från 75-percentilen för referensvärden för olika byggnadstyper 2020, som Boverket har angivit som närmevärde för nivån för klimatpåverkan för att bygga motsvarande byggnader 1990.
Efter år 2040 är osäkerheterna stora och nivåer för gränsvärden kommer att utvärderas flera gånger innan dess. I denna utredning har Science Based Targets nivåer för Net Zero använts för att illustrera nivån för 2050. Denna nivå innebär drygt 99 % reduktion jämfört med referensvärden för byggnadstyperna år 2020. Syftet i nuläget med den punkten är dels att den linjerar med EU:s klimatmål men framför allt att den bidrar till att skapa lutningen på kurvan för skärpning av gränsvärden.
För att ansätta gränsvärdesnivåer för 2035, 2040 och 2045 har reduktionstakten satts som linjär mellan 2030 och 2040, samt mellan 2040-2050. Då tre alternativa förslag finns för introduktionsnivån för gränsvärden 2030, kommer därmed också nivån för 2035 att skilja sig mellan de tre alternativen för att därefter ligga på samma nivå. Detta ger stora minskningar av gränsvärdet mellan 2030 och 2040, för att senare ha en lägre minskningstakt, en progressivt nedåtgående trend vilket uttrycks i EPBD om hur nivåerna ska sättas i färdplanen mot 2050. I den workshop som kommissionen anordnade inom ramen för arbetet med att ta fram den kommande delegerade akten i februari 2025 uttrycktes att det var upp till medlemsstaterna själva att tolka hur denna nedåtgående trend skulle kunna se ut. Med tanke på att Sverige är ett av mycket få länder i EU som redan infört regelverk om klimatdeklaration för byggnader, ligger vi långt fram kunskaps- och erfarenhetsmässigt på detta område jämfört med de flesta andra medlemsstater. För att ge utrymme åt andra länder att komma ikapp, kan man argumentera för att Sverige bör presentera en plan för den nedåtgående trenden för gränsvärden som i högre takt går mot linjering med EU:s mål om klimatneutralitet, än sådana länder som inte ännu kommit igång med frågan ordentligt.

## Slide 53: Gränsvärden efter 2030 – ex. flerbostadhus
Chart: 
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034.99 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2039.999 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2044.999 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2049.9989999999998 | 2050
Alternativ 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.27
Alternativ 2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.27
Alternativ 3 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.27
 | 190 | 175.5 | 161 | 146.5 | 132 | 117.5 | 117.5 | 103 | 88.5 | 74 | 59.5 | 45 | 45 | 41.627 | 38.254 | 34.881 | 31.508 | 28.135 | 28.135 | 24.762 | 21.389 | 18.016 | 14.643 | 11.27 | 11.27
 | 235 | 216 | 197 | 178 | 159 | 140 | 140 | 121 | 102 | 83 | 64 | 45 | 45 | 41.627 | 38.254 | 34.881 | 31.508 | 28.135 | 28.135 | 24.762 | 21.389 | 18.016 | 14.643 | 11.27 | 11.27
 | 270 | 247.5 | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 157.5 | 135 | 112.5 | 90 | 67.5 | 45 | 45 | 41.627 | 38.254 | 34.881 | 31.508 | 28.135 | 28.135 | 24.762 | 21.389 | 18.016 | 14.643 | 11.27 | 11.27
Bild 4:24
Notes: Figuren illustrerar angreppssättet för att sätta gränsvärden efter 2030 för byggnadstypen flerbostadshus. Gränsvärden skärps stegvis, utifrån trappan, enligt de linjära reduktionstakterna mellan 2030-2040 och 2040-2050, vilket också är inritat i figuren.
Angreppssättet innebär en relativt stor sänkning av gränsvärdet 2035, i synnerhet för alternativ 3. Utöver motiveringen ovan att Sverige ligger före när det gäller att introducera denna typ av regelverk, motiveras detta av den förväntade utvecklingen i värdekedjan vilket beskrivits tidigare. Detta handlar inte minst om reduktion av klimatpåverkan från tillverkningsprocesser, där mer disruptiva förändringar just förväntas ske mellan 2030-2035, såsom CCS för cement och ”fossilfritt” stål.
De föreslagna nivåerna följer i stora drag målen i bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfrihet. Som tidigare beskrivits, förväntas också kostnadsutvecklingen för byggprodukter med lägre klimatpåverkan till följd av EU:s skärpta handelssystem för utsläppsrätter driva på i denna riktning. Sedan introduktionen av regelverket för klimatdeklaration av byggnader har minskad klimatpåverkan i projekt också i ökad utsträckning uppnåtts genom arbete med projekteringsåtgärder. Även om kompetensen hos projektörer och konstruktörer att arbeta med klimatreduktionsåtgärder ännu inte är fullt utbredd, bedöms optimering i projektering att bli mer av det nya normala under kommande decennium.

## Slide 54: Gränsvärden alternativ 1
Förslag byggnadskategorier | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045-2049 | 2050
Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp | 105 | 65 | 25 | 20 | 11
Övriga småhus | 90 | 55 | 20 | 20 | 11
Flerbostadshus | 190 | 120 | 45 | 30 | 11
Kontor och vårdcentraler | 195 | 120 | 45 | 30 | 14
Utbildningslokaler | 200 | 125 | 45 | 30 | 15
Specialbostad, logi och restaurang | 185 | 115 | 45 | 30 | 11
Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | 150 | 95 | 35 | 25 | 15
Grupp 2, Övriga byggnader | 235 | 145 | 55 | 35 | 15
Kontor, vårdcentraler, utbildningslokaler, specialbostäder, hotell och logi | 195 | 120 | 45 | 30 | 14
Bild 4:25
Notes: Denna och de kommande två bilderna visar föreslagna nivåer på gränsvärden efter 2030 för de olika byggnadstyperna, inklusive de alternativa indelningarna i byggnadstyper.

## Slide 55: Gränsvärden alternativ 2
Förslag byggnadskategorier | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045-2049 | 2050
Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp | 150 | 90 | 25 | 20 | 11
Övriga småhus | 130 | 75 | 20 | 20 | 11
Flerbostadshus | 235 | 140 | 45 | 30 | 11
Kontor och vårdcentraler | 250 | 150 | 45 | 30 | 14
Utbildningslokaler | 255 | 150 | 45 | 30 | 15
Specialbostad, logi och restaurang | 240 | 145 | 45 | 30 | 11
Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | 190 | 115 | 35 | 25 | 15
Grupp 2, Övriga byggnader | 290 | 175 | 55 | 35 | 15
Kontor, vårdcentraler, utbildningslokaler, specialbostäder, hotell och logi | 250 | 150 | 45 | 30 | 14
Bild 4:26

## Slide 56: Gränsvärden alternativ 3
Förslag byggnadskategorier | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045-2049 | 2050
Småhus, Atemp < 130 m2 Atemp | 170 | 100 | 25 | 20 | 11
Övriga småhus | 150 | 85 | 20 | 20 | 11
Flerbostadshus | 270 | 160 | 45 | 30 | 11
Kontor och vårdcentraler | 290 | 170 | 45 | 30 | 14
Utbildningslokaler | 295 | 170 | 45 | 30 | 15
Specialbostad, logi och restaurang | 275 | 160 | 45 | 30 | 11
Hallbyggnader, tex logistik och handel, över 1000 m2 | 220 | 130 | 35 | 25 | 15
Grupp 2, Övriga byggnader | 335 | 195 | 55 | 35 | 15
Kontor, vårdcentraler, utbildningslokaler, specialbostäder, hotell och logi | 290 | 170 | 45 | 30 | 14
Bild 4:27

## Slide 57: 5. Redovisning av biogent kol

## Slide 58: Deluppdrag om biogent kol
Boverket önskar förslag om redovisning av biogent kol för byggnader, baserat på metoden i utkastet till standarden CRCF, technical assessment of certification methodologies long-term temporary biogenic carbon storage in buildings.
EPBD Artikel 7.6 …"Medlemsstaterna ska också beakta koldioxidupptag i samband med koldioxidlagring i eller på byggnader"
EPBD anger (Bilaga V) att energideklarationen kan innehålla information om byggnadens kolupptag
CRCF-förordningen nämner ej EPBD, men avsikten är att samordna denna fråga
Bild 5:1
Notes: Enligt EPBD Artikel 7.6 ska medlemsstaterna beakta kolinlagring, men det är inget krav på att det måste deklareras. Men enligt direktivets Bilaga V kan energideklarationen innehålla information om byggnadens kolupptag, vilket i praktiken innebär att man får kravställa på nationell nivå att energideklarationen ska innehålla uppgifter om tillfällig kolinlagring i byggnader.
Boverket utreder därmed frågan och önskar förslag om redovisning av biogent kolupptag för byggnader, baserat på den metodik som beskrivs i utkastet från DG CLIMA för hur EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF- förordningen) kan definieras för en byggnad.
Om ett krav på redovisning av kolinlagring i den utökade klimatdeklarationen införs och denna redovisning är kompatibel med CRCF (Carbon Removal Certification Framework), kan den informationen användas i eventuella situationer då en byggnadsägare vill handla med kolsänkor.
I CRCF-förordningen 2024/3012 anges inte EPBD-direktivet, men lagstiftarna avser att synkronisera EPBD-direktivet med CRCF-förordningen, på så sätt att man kan betrakta den information som deklareras i energideklarationen som ett underlag för den byggnadsägare som vill registrera byggandens kolsänka enligt CRCF- förordningens frivilliga certifieringssystem. Byggnadsägaren kan då välja att sälja detta certifikat eller behålla det och utnyttja som en del av byggnads klimatpåverkan. Det sistnämnda gör det möjligt att i marknadskommunikation använda denna negativa klimatpåverkan i olika miljöpåståenden, eller för att inkludera i företags hållbarhetsredovisning enligt EUs CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

## Slide 59: Metod för beräkning av kolsänka enligt CRCF
Bild 5:2
Notes: Enligt förslaget från DG Clima (kan fortfarande komma att ändras) är det två huvudsakliga indikatorer som behöver beräknas för att kunna nyttja den biogena kolsänkan i byggnaden enligt CRCF-förordningen. Dels total inbyggd mängd biogent kol i trä och förnybara material som har en minsta förväntad livslängd på 35 år. Detta ska jämföras mot ett nationellt referensvärde för inbyggd mängd biogent kol. Dels GWP-GHG för skede A för dessa förnybara material som ska dras av. På så vis föreslås kolsänkan representera ett additionellt bidrag.
Notera att vid införande av CRCF-förordningen och biogena kolsänkor från byggnader ska ett referensvärde tas fram för olika byggnadstyper. Utkastet från DG CLIMA anser (genom den rapport man låtit ta fram) att sådana referensvärden ska sättas nationellt, men här anses att dessa referensvärden borde sättas baserat på ett sammanvägt värde baserat på den marknad som certifikaten köps och säljs, för inte misskreditera svenska fastighetsägare som redan idag använder en högre andel trä i byggnader än vad som motsvarar ett europeiskt genomsnitt för en given byggnadstyp. Den principen som föreslås här med ett EU-gemensamt referensvärde är i linje med den likabehandlingsprincip som ska tillämpas i EU-lagstiftning, samt stärker en sund konkurrens på EUs interna marknad. Denna aspekt ingår egentligen inte i uppdraget men något som bör beaktas av politiken.

## Slide 60: Förslag- redovisning biogent kol enligt CRCF vid uppförande av byggnader
Två frivilliga indikatorer beräknas och redovisas för delar av byggnaden:
Inbyggd mängd biogent kol i byggnadens alla byggdelar, frånsett sådana byggdelar som på grund av väderexponering eller normalt slitage inte förväntas uppnå en livslängd på 35 år. Indikatorresultatet benämns i deklarationen ’Inbyggd mängd biogen kol’ och ges som kg C
Klimatpåverkan GWP-GHG som entydigt kan knytas till dessa byggprodukters tillverkning transport och byggarbetsplatsens spill. Indikatorresultatet benämns i deklarationen ’Associerad klimatpåverkan GWP-GHG A1-5*’ och ges som kg CO2e.
Boverkets databas kompletteras med data om biogent kolinnehåll (kg C) för beräkning av indikatorn 1. Leverantörsspecifika uppgifter i prestandadeklaration enligt Byggproduktförordningen tillåts också. * Detta förutsätter att GWP-GHG beräknas enligt CRCF (samt PEF) dvs. alla GHG-gaser frånsett upptag och utsläpp av biogent kol i produkten eller dess förpackningsmaterial
Bild 5:3
Notes: Om detta ska införas i svensk lagstiftning föreslås därmed två ”nya” indikatorer beräknas och redovisas i energideklarationen i samband med uppförande av nya byggnader.
För att vid renovering beräkna biogent kol i tillkommande byggmaterial, skulle däremot ett helt nytt ”deklarationssystem” behöva byggas upp. Deklaration av biogent kol vid renovering av tillkommande byggmaterial bedöms kräva en stor administrativ kostnad i förhållande till den nytta som det skulle kunna tillföra.
För att underlätta beräkningen av biogent kolinnehåll föreslås att Boverkets klimatdatabas kompletteras med data om biogent kolinnehåll i kg C för relevanta byggprodukter i databasen. På så vis innebär det ingen extra kostnad för byggnadsägaren att ta fram värdet på denna indikator i samband med att en klimatdeklaration för byggnaden tas fram.

## Slide 61: QR-kod till enkät